## Slide 1: auf einem Mikrocomputer der 8051-Familie
Systemnahe Programmierung
Heidinger, Matthis, Riesinger, Stephan
TINF17B1

## Slide 2: Aufgabenstellung
Spiel nach dem Spielkonzept von „4-gewinnt“ in Assembler
Passende Hardware für In-& Output
Spieler sollen abwechselnd „Spielsteine“ in ausgewählte Spalten schmeißen

## Slide 3: Aufgabenstellung
4 Spielsteine hintereinander in einer Reihe/Spalte
-> gewonnen
Nicht mehr Spielsteine in eine Spalte als Platz ist
Spielsteine voneinander unterscheidbar

## Slide 4: Programmentwurf
Start
ja
nein
2
1

## Slide 5: Initialisierung
; Init setzt Ausgänge und Speicherbereiche auf Initialwerte, aktiviert timer
init:
MOV COLS, 000h
MOV ROWS, 000h
mov IE, #10010010b
mov tmod, #00000010b
mov r6, #00h
mov R7, #00h
mov tl0, #0c0h
mov th0, #0c0h
setb tr0
mov aktiverspieler, #spieler1
call display
clr EINGABEBEREIT
clr C

## Slide 6: Eingabepad auslesen
eingabe_abfragen:
; Lesen, welcher Button auf dem Keypad gedrückt wurde
; R3 = Eingabe
mov a, p2
cpl a
mov r3, a
jz eingabe_null

## Slide 7: Eingabe zurückgesetzt?

## Slide 8
Eingabepad auslesen
Spielende
ja
ja
nein
Reset
nein
2
1

## Slide 9: Eingabe auswerten
; R2 = Schleifenzähler
mov r2, #07h
vergleich:
mov a, #SPIELER1
add a, r2
mov r0, a
mov a, @R0
anl a, r3
mov r1, a
mov a, #SPIELER2
add a, r2
mov r0, a
mov a, @R0
anl a, r3
orl a, r1
; Wir können einfügen
jz einfuegen
; Schleifenabbruch
mov a, r2
jz eingabe_fertig
dec r2
jmp vergleich
einfuegen:
mov a, AKTIVERSPIELER
add a, r2
mov r0, a
mov a, @r0
orl a, r3
mov @r0, a

## Slide 10: Gewonnen?
; R2 => eingefügte Reihe
spielstand_horiz:
; Wenn aktueller Spieler 4 horizontal nebeneinander hat
; Für jede Zeile >= 127 auf = 127 testen und dann bis 4 mal nach rechts shiften
; Ist die Zeile 127, dann sind 4 Steine nebeneinander => Win
mov a, aktiverspieler
add a, R2
mov R0, a
mov a, @R0
mov R1, a
CMP_HORIZ #15d
CMP_HORIZ #30d
CMP_HORIZ #60d
CMP_HORIZ #120d
CMP_HORIZ #240d
spielstand_horiz_exit:
ret
; R2 => eingefügte Reihe
spielstand_vert:
; Wenn aktueller Spieler 4 vertikal übereinander hat
; Wenn eingefügte Reihe < 4 dann eingefügte Reihe bis +3 verunden
; Ergebnis > 0 => 4 Steine übereinander
mov a, R2
clr c
subb a, #5d
jnc spielstand_vert_exit
mov a, aktiverspieler
add a, R2
mov R0, a
mov a, @R0
inc R0
anl a, @R0
inc R0
anl a, @R0
inc R0
anl a, @R0
jz spielstand_vert_exit
jmp win
spielstand_vert_exit:
ret

## Slide 11: Spieler wechseln
spieler_wechseln:
MOV a, #SPIELER1
CJNE a, AKTIVERSPIELER, spieler_zwei
MOV AKTIVERSPIELER, #SPIELER2
RET
spieler_zwei:
MOV AKTIVERSPIELER, #SPIELER1
RET

## Slide 12: Spielende
win:
; Spieler1 = Leer
mov SPIELER1, #00h
mov SPIELER1+1, #00h
mov SPIELER1+2, #00h
mov SPIELER1+3, #00h
mov SPIELER1+4, #00h
mov SPIELER1+5, #00h
mov SPIELER1+6, #00h
mov SPIELER1+7, #00h
; Spieler2 = Darstellen einer '1' oder '2'
mov a, #SPIELER1
clr c
subb a, AKTIVERSPIELER ; Wenn C = 1, dann hat Spieler 2 gewonnen und wir müssen eine 2 anzeigen
jc win_spieler2
; 1 ausgeben
mov dptr, #display_1
DISPLAY_DB 0
DISPLAY_DB 1
DISPLAY_DB 2
DISPLAY_DB 3
DISPLAY_DB 4
DISPLAY_DB 5
DISPLAY_DB 6
DISPLAY_DB 7
jmp leerlauf
; 2 ausgeben
win_spieler2:
mov dptr, #display_2
DISPLAY_DB 0
DISPLAY_DB 1
DISPLAY_DB 2
DISPLAY_DB 3
DISPLAY_DB 4
DISPLAY_DB 5
DISPLAY_DB 6
DISPLAY_DB 7
jmp leerlauf
leerlauf:
mov a, p2
cpl a
cjne a, #10000001b, leerlauf ; wenn erste und letzter button gedrückt -> neustart
jmp neustart